Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества

многоквартирного дома

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов зданий и помещений жилых домов:

устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, регулировка смывных бачков, набивка сальников и др.);

устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек и др.);

устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, мелкий ремонт электропроводки и др.);

прочистка канализационного лежака;

проверка исправности канализационных вытяжек;

проверка наличия тяги в вентиляционных каналах;

проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов; осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах и др.

2. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период: укрепление водосточных труб, колен и воронок; консервация системы центрального отопления; ремонт просевших отмосток и др.

3. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период: замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений; ремонт и укрепление входных дверей; утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях; ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления; проверка состояния продухов в цоколях зданий и др.; промывка системы отопления; консервация поливочного водопровода; заготовка песка

4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров: промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли; проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах; смена прокладок в водопроводных кранах; уплотнение сгонов; набивка сальников в вентилях и задвижках; укрепление трубопроводов; проверка канализационных вытяжек; мелкий ремонт изоляции; устранение мелких неисправностей электропроводки и др. (кроме квартир).

5. Диспетчеризация и обеспечение взаимодействия служб по устранению аварийных ситуаций.

6. Уборка придомовых территорий - В холодный период: подметание и сдвигание свежевыпавшего снега посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами очистка территории от наледи и льда подметание территории в дни без снегопада очистка урн от мусора промывка урн от мусора в холодный период уборка контейнерных площадок - В теплый период: подметание территории частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см.(50 % территории) очистка урн от мусора промывка урн уборка газонов покос травы уборка контейнерных площадок

7. Обслуживание мусоропроводов: профилактический осмотр мусоропроводов; удаление мусора из мусороприемных камер; уборка мусороприемных камер; мойка сменных мусоросборников; уборка загрузочных клапанов мусоропроводов; мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода; уборка бункеров; очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода дезинфекция мусоросборников; устранение засора.

8. Уборка лестничных клеток: - влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей;

- влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа;

- влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов;

- влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта;

- мытье пола кабины лифта;

- мытье лестничных площадок перед загрузочными клапанами мусоропроводов;

- мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей;

- мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа;

- обметание пыли с потолков;

- влажная протирка стен, дверей, плафонов;

- влажная протирка подоконников, отопительных приборов, перил, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков;

- мытье окон;

- очистка металлической решетки и приямка, уборка площадки перед входом в подъезд.

9. Поверка и ремонт коллективных приборов учета.

10. Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства.